Периодичность выполняемых работ

#### Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

А. Работы, выполняемые   при проведении технического надзора и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

- Осмотр и проверка технического состояния ограждающих несущих конструкций многоквартирного жилого дома – 2 раза в год.

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах на общих стояках, уплотнение сгонов, устранение засоров, крепление санитарно-технических приборов в местах общего пользования, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей-дроссельных шайб санитарно-технических приборов в местах общего пользования) - ежедневно.

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, восстановление наружной теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентелей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры, установленных в местах общего пользования.) - ежедневно

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, ревизия электропроводки в помещениях  общего пользования).

- Прочистка канализационного лежака – по мере необходимости.

- Проверка исправности канализационных вытяжек - еженедельно.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ежемесячно.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

- Снятие пружин на входных дверях - май.

- Консервация системы центрального отопления май, июнь.

- Ремонт просевших отмосток – май- сентябрь.

- Укрепление аншлагов, номеров домов – май- октябрь.

В. Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

- Замена разбитых стекол окон мест общего пользования, ремонт окон май-октябрь.

- Утепление по мере необходимости чердачных покрытий – по мере необходимости.

- Утепление по мере необходимости трубопроводов в подвальных  помещениях – по мере необходимости.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей – 2 раза в год.

- Регулировка и испытание систем центрального отопления - сентябрь.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходимости.

- Ремонт дверей вспомогательных помещений – по мере необходимости.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий – 2 раза в год.

- Установка пружин и доводчиков на входных дверях сентябрь.

- Ремонт и укрепление входных дверей – август, сентябрь.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах – по мере необходимости.

- Смена прокладок в водопроводных кранах в местах общего пользования и на стояках – по мере необходимости.

- Уплотнение сгонов - по мере необходимости.

- Прочистка внутренней канализации стояков - по мере необходимости.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, установленных в местах общего пользования - по мере необходимости.

- Укрепление трубопроводов, расположенных в местах общего пользования - по мере необходимости.

- Проверка канализационных вытяжек - по мере необходимости.

- Мелкий ремонт изоляции электрических проводов - по мере необходимости.

- Проветривание колодцев - по мере необходимости.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки (смена (исправление) выключателей, светильников в местах общего пользования) - по мере необходимости.

# Д. Прочие работы

- Регулировки и наладки систем центрального отопления - сентябрь.

- Регулировка и наладка систем вентиляции - по мере необходимости.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления – май - сентябрь.

- Очистка и промывка водопроводных кранов, установленных в местах общего пользования - по мере необходимости.

## Перечень работ, относящихся к текущему  ремонту

- Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы - по мере необходимости.

- Стены и фасады

Заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт фасадов - по мере необходимости.

- Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов: заделка швов и трещин, укрепление и окраска - по мере необходимости.

- Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепление и вентиляции - по мере необходимости.

- Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, установленных в местах общего пользования - по мере необходимости.

- Межквартирные перегородки

Усиление, смена, заделка отдельных участков, установленных в местах общего пользования - по мере необходимости.

7. Лестницы, балконы, крыльцо (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов - по мере необходимости.

8. Полы

Замена, восстановление отдельных участков мест общего пользования - по мере необходимости.

9.Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах.

- Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, установленного в местах общего пользования - по мере необходимости.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации в местах общего пользования - по мере необходимости.

- Электроснабжение и электрические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности энергоснабжения здания (до вводных автоматов потребителей, расположенных в коридорах мест общего пользования), за исключением внутриквартирных установок и приборов, индивидуальных приборов учета, электроплит - по мере необходимости.

- Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции - по мере необходимости.