ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2010 - 2015 гг. И НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

1. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Гагарин Смоленской области» на 2010 - 2015 гг. и на период до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация города Гагарина |
| Разработчики | Отдел по градостроительству, строительству, земельным отношениям; отдел по жилищно-коммунальному комплексу, благоустройству, дорожной деятельности Администрации города Гагарин |
| Руководитель Программы | Заместитель главы Администрации города Гагарин Крутова Ю.В. |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного строительства в муниципальном образовании "город Гагарин Смоленской области". Развитие промышленной зоны в муниципальном образовании «город Гагарин Смоленской области". Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании « город Гагарин Смоленской области". 4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан |
| Сроки реализации | 2010 - 2015 гг. и на период до 2025 года |
| Основные направления Программы | - жилищное строительство; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы ливневой канализации; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | МУП«Горводоканал», МУП«Коммунальщик», Гагаринский РТС Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию) , филиал ОАО «МРСК-центра»- «Смоленскэнерго»(по согласованию), |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, отдел по жилищно-коммунальному комплексу, благоустройству,дорожной деятельности Администрации города Гагарин, отдел по градостроительству, стролительству. Земельным отношениям, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Гагарин, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Теплоснабжение: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в городе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния городских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории города; - улучшение экологического состояния муниципального образования "город Гагарин Смоленской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | 1. Жилищное строительство: - расчетная численность населения – 31526чел., в т.ч. 2015 г. – 36000 тыс. чел; - общий объем жилищного строительства – 56291,27 тыс.кв.м, в т.ч. 2015 г. – 30319,17 тыс. кв. м; - рост жилищной обеспеченности с 14,9 кв.м/чел. (2010 г.) до 16 кв. м/чел., в т.ч. 2015 г. – 16 кв. м/чел. |
| Целевые индикаторы программы | 2. Рост производственной мощности при вводе жилья: - теплоснабжение – 1125,83 Гкал/год, в т.ч. 2015 г. – 606,38 Гкал/год; - водоснабжение – 13,87 тыс. куб. м/сут., в т.ч.2015г. -8.33 тыс. куб. м/сут., - канализация (водоотведение) –28,71 тыс. куб. м/сут., в т.ч. 2015г. – 14.4тыс.куб. м/сут. - энергоснабжение – 6800,4тыс. кВт х час в год ,в т.ч. 2015г.- 3411,0 тыс.кВт х час в год. -газоснабжение – 544,0 тыс. куб.м в год, ,в т.ч. 2015г. – 272.9 тыс.куб.м в год |

2. Введение.

Данная программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гагаринского района Смоленской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, которые направлены на строительство новой   и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития города.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Гагарин Смоленской области» на 2010 - 2015 гг. и на период до 2025 г. разработана  также на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «город Гагарин Смоленской области» и в соответствии с Генеральным планом города Гагарин.

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития  систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Гагарин и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов .Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры города для потенциальных инвесторов.

- Существующее положение коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "город Гагарин"и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития.

В настоящее время электроснабжение города централизованное и  осуществляется через понизительные подстанции филиала  ОАО» МРСК –центра» «Смоленскэнерго»:

- ПС «Светотехника» 110/35/10 кВ построена в 1971 году и оснащена трансформаторами 2х16+2,5 МВт. Фидеры 16, 5,15.

- ПС «Трубная» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2 МВт. Фидер 10,34.

- 3. ПС «Гагарин» 110/35/10 кВ построена в 1978 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВт. Фидер 5,7,24,28,2.

- Схема внутреннего электроснабжения города выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

В сети города просматриваются три типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) двойная радиальная сеть от одного источника;

2) двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

3) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электроснабжения;

- большая загрузка понизительных подстанций, принадлежащих ОАО  «МРСК –центра» «Смоленскэнерго», отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических условий, что приводит к отказу ОАО «МРСК –центра» «Смоленскэнерго» во многих случаях в подключении дополнительной мощности к своим центрам питания;

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 35 и 110 кВ;

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанций, расположенных в жилой застройке, в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от подстанций;

- необходимость срочной прокладки (замены) многих питающих и распределительных ЛЭП 6-10 кВ со сроком службы более 25 лет.

Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации,  Это позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

  - Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

  - Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

  - Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

  - Постепенный перевод городских распределительных сетей на повышенное напряжение (с 6 кВ до 10 кВ).

Второго рода мероприятия имеют организационный характер:

- Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

- Оптимизация  уровней напряжения в сети.

- Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых и общественных  зданиях, помещениях, занятыми  бюджетными организациями, рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в жилых и общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ).

Важный момент – экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность:

1. ревизия существующих линий  с перетяжкой проводов;

2. замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;

3. реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);

4. устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);

5. установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам)

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития.

Теплоснабжение города осуществляется от 18 котельных, 7 из которых являются производственными. Все котельные работают на газе, резервным топливом является топочный мазут. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется   за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора  в городе является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющая 4 котельных по левобережной части города : районная с подключенной нагрузкой 42 Гкал/час, БМК-1 по ул.Бахтина -10,34 Гкал/час, БМК-2 по ул.заводская -5.17 Гкал/час,БМК-3 в м/не «Лесной» -2,16 Гкал/час , и по правобережной части города снабжающая покупной тепловой энергий , которую вырабатывает производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» ( в аренде у ООО «Факел»).Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 56,4 км.

Тепловые сети от котельных г. Гагарина по Гагаринскому РТС по состоянию на 01.03.2011 г.

| Принадлежность сетей | Районн котельн п.м. | Кот. Бахтина п.м. | Кот. Завод. п.м. | Кот. Лесной п.м | Кот. "Факел" п.м | Всего п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные сети (наши) в том числе внутри квартальные магистральные | 21496 | 3611 | 1809 | 116 | 9065 | 36097 |
|  | 17133 | 3567 | 602 | 0 | 6166 | 27468 |
|  | 4363 | 44 | 1207 | 116 | 2899 | 8629 |
| Бесхозные сети | 3138 | 1627 | 198 | 2229 | 4647 | 11839 |
| Ведомственные сети | 5253 | 153 | 673 | 51 | 2324 | 8454 |
| Всего сетей от котельных | 29887 | 5391 | 2680 | 2396 | 16036 | 56390 |

В виду существенных различий в системах теплоснабжения от разных котельных имеет смысл детально рассмотреть каждый объект отдельно :

1. Районная котельная

Загруженность составляет 96% . Котельная введена в эксплуатацию с1978года.Основным топливом является газ , резервным топливом -мазут. На котельной установлены 4 котла : ДКВР 10\13- 1шт. и ДКВР 20\13 – З шт. Изначально все котлы работали как паровые . 2003 году котлы ДКВР 20\13 были переведены в водогрейный режим (Согласно проекта 39-ГП СП). Трубная часть котлов ни разу не менялась с начала эксплуатации котельной .Географически котельная невыгодно расположена на большой удаленности от всех девяти центральных тепловых пунктов (ЦТП) , на которых происходит распределение тепловой энергии по внутриквартальным тепловым сетям , а также нагрев воды для системы ГВС .

Вследствие большой протяженности трубопроводов от источника тепла до потребителей тепловой энергии на сетях ,устаревшего оборудования возникают значительные необоснованные затраты из-за :

- Больших потерь тепловой энергии при транспортировке
теплоносителя от котельной до потребителя ( до 40% от годовой
выработки )

- Необходимости задействовать мощные насосы с высоким
потреблением электрической энергии для транспортировки
теплоносителя до потребителей ( Qэлклтельно = 1,5МВт\час)

- Необходимости обслуживания и ремонта многокилометровых
магистральных трубопроводов , которые в настоящее время
изношены на 70-80% .

- Большой численности обслуживаемого персонала котельной (41
человек), ввиду отсутствия автоматики регулирования
технологических процессов.

Все вышеперечисленные факторы негативно влияют на величину тарифа (1233,23 руб. без НДС) ; делают производство тепловой энергии убыточным из-за высокой стоимости транспортировочной составляющей , морального и физического износа оборудования и т.д.

Очевидно, что без сокращения количества тепловых сетей за счет поэтапного строительства новых, технологически современных блочно - модульных котельных в местах максимально приближенных к потребителю , замены изношенных внутриквартальных сетей на современные трубопроводы в ППУ изоляции невозможно выполнить мероприятия по энергоэффективности системы теплоснабжения города в целом.

2.	Котельная БМК -1 (кот. Бахтина).

Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году. Работает автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 100% .

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в замене части тепловых сетей ( протяженность - 4,8 км) на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период , повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной БМК-1 в целом.

Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива , кроме природного газа не предусмотрено проектом.

3.	Котельная БМК-3 (котельная Заводская).

Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году. Работает автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 98% .(Учитывая , что на котельной установлены два котла один из которых должен быть в работе , другой в резерве ).

Перспектива развития системы теплоснабжения от котельной Заводская заключается в замене части участка от ЦТП-14 до ЦТП-15 ( L = 1,2км в двухтрубном исполнении) с применением труб в ППУ изоляции. Это позволит снизить процент потерь и увеличит надежность снабжения в целом. Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе . В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива , кроме природного газа не предусмотрено проектом.

4.	Котельная БМК -3 (поселок Лесной).

Котельная введена в эксплуатацию в 2010 году. Работает автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 100% .(Учитывая , что на котельной установлены два котла один из которых должен быть в работе , другой в резерве ).

Перспектива развития системы теплоснабжения от котельной п. Лесной заключается в замене части сетей ( L = 12 км в двухтрубном исполнении) с применением труб в ППУ изоляции. Это позволит снизить процент потерь и увеличит надежность теплоснабжения в целом.

Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время

возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа не предусмотрено проектом .

5.  Котельная ООО «Факел»

Аналогично схеме теплоснабжения от «Районной котельной, котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» , которая в настоящее время обслуживается на основании договора аренды компанией ООО «Факел» является источником тепла несоразмерно удаленным от основных потребителей тепловой энергии. Это приводит к необоснованным затратам на :

- Дополнительные потери в магистральных трубопроводах от котельной
к ЦТП

- Необходимость обслуживания и ремонта ветхих магистральных
трубопроводов (L=2,8 км в двухтрубном исполнении) диаметром от
219мм до 325мм.

- Использование энергоемкого насосного оборудования, для
транспортировки теплоносителя к удаленным потребителям тепловой
энергии.

Поэтапное строительство четырех блочномодульных котельных (БМК), работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала , имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около центральных тепловых пунктов) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

Существующие   системы водоснабжения, водоотведения и перспектива их развития.

На территории города Гагарина снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет МУП «Горводоканал». Это же предприятие производит также прием и очистку сточных вод

1.   Водоснабжение

В городе Гагарин существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая тремя водозаборами: Центральный - 3 артскважины, производительность 4 тыс.мЗ в сутки (год постройки -  1970 г.) Столбовский - 9 артскважин, производительность   7 тыс. мЗ в сутки (год постройки -  1985 г.) Верхне-Гжатский - 4 артскважины, производительность 2.5 тыс. мЗ в сутки. (год постройки - 1980 г.) Все водозаборы оборудованы станциями обезжелезивания, станциями 2-го подъема, бактерицидными установками для обеззараживания воды, а также РЧВ ( Центральный  водозабор - 2 X 1000; Столбовский водозабор. - 2 х 2000; Верхне-Гжатский - 1х 500, 1х 2000)

Водомеры установлены в павильонах скважин:

Столбовский водозабор - СКВ. № 4-PRLT- SL -19

№6-PRLT-SL-19

№5 - СТВГ-1- 100

№7- СТВГ-1- 100

№ 11-СТВГ-1-100 №12-СТВГ-1-80 №13-СТВГ-1-80 №14-СТВГ-1-80

№ 15-СТВ-80

Центральный водозабор - СКВ № 1- СТВ - 80

№4-СТВГ -1-100 №5-СТВГ-1-100

Верхне-Гжатский         -     СКВ № 1 - СТВ - 80

№ 2 - СТВ - 80 № 3 - СТВ - 80 № 4 - СТВ - 80

По магистральным и распределительным сетям , общей протяженностью 70,8км., вода подается потребителю ( население, предприятия) На сети установлено 65 водоразборных колонок.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | д мм. | Длина м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный водовод Столбовского водозабора | Сталь | 325-530 | 6360 | 1986 |
|  | « - | Полиэтилен | 500 | 1000 | 2025 |
| 2. | Магистральный водовод Центрального водозабора | Чугун | 150-300 | 5700 | 1969 |
|  | « — | Полиэтилен | 225 | 600 | 2008 |
| 3. | Магистральный водовод Верхнее-Гжатского водозабора | Сталь | 250-500 | 3450 | 1984 |
| 4 | Квартальные и уличные сети | Чугун | 50-200 | 15600 | 1970 |
| 5 | Квартальные и уличные сети | Сталь | 50-200 | 7200 | 1970-1980 |
| 6 | Квартальные и уличные сети | Чугун | 50-200 | 15040 | 1981-1992 |
| 7 | Квартальные и уличные сети | Сталь | 50-200 | 5100 | 1981-1992 |
| 8 | Квартальные и уличные сети | полиэтилен | 32-100 | 9650 | 1993-2003 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ составляет более 70%.В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей , и данные работы проводятся в аварийном режиме. До 2010г. осуществлялся поэтапный уход от перекрестного субсидирования и переход на единый тариф на услуги водоснабжения для всех групп потребителей.

2. Водоотведение

Сточная вода от городских потребителей по самотечным канализационным коллекторам собирается в приемных камерах  десяти насосных станций, где осуществляется перекачка на городские очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей - 64,4 км.

| № п/п | Наименование трубопровода | Материал труб | д мм. | Длина м. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорный коллектор |  |  |  |  |
|  |  | Чугун | 300 | 2400 | 1964 |
|  |  | Чугун | 200 | 1600 | 1976 |
|  |  | Чугун | 200 | 800 | 1983 |
|  |  | Полиэтилен | 250 | 5400 | 2008 |
|  |  | Чугун | 150 | 400 | 1986 |
|  |  | Сталь | 200 | 2500 | 1992 |
|  |  | сталь | 100 | 250 | 2003 |
|  |  | сталь | 250 | 195 | 1986 |
|  |  | полиэтилен | 11О | 155 | 2005 |
|  |  | полиэтилен | 11О | 150 | 2009 |
| 2. | Уличные сети самотечной канализации |  |  |  |  |
|  |  | Чугун | 250-400 | 13100 | 1964-1992 |
|  |  | керамика | 150-250 | 9400 | 1971-1993 |
| 3. | Дворовые сети самотечной канализации |  |  |  |  |
|  |  | Чугун | 100-250 | 9900 | 1970-1997 |
|  |  | керамика | 100-250 | 18150 | 1964-1991 |

3.   ОСК

Очистные канализационные сооружения г. Гагарина эксплуатируются с1986 года, являются очистными полной биологической очистки, производительностью 17 тыс. куб. м. Технологическая схема очистки включает в себя:

решетки - механическая очистка стоков от крупных примесей

песколовки - задержка крупных минеральных примесей (преимущественно песка)

первичные отстойники - механическая очистка, выделение из воды загрязнений находящихся во взвешенном состоянии  (укрупнение хлопьев и осаждение)

аэротенки - биологическая очистка, осветление сточной воды под воздействием активного ила и воздуха.

вторичные отстойники - вторичное отстаивание

контактные резервуары - дезинфекция хлором

Образующиеся в процессе очистки осадки, осадок первичных отстойников подвергаются сбраживанию в илоперегнивателях, избыточный активный ил вторичных отстойников стабилизируется в минерализаторах.

Стабилизированные осадки подаются на дальнейшую обработку на иловые площадки. Очищенная сточная вода по самотечному коллектору сбрасывается в р.Гжать. Воды реки Гжать поступают в Вазузскую гидросистему, которая является источником водоснабжения г.Москвы. Поэтому к очистке сточных вод г. Гагарина предъявляются жесткие требования.

Регулярный контроль качества сточных вод проводит лаборатория МУП «Горводоканал» и независимые лаборатории Смоленска и Москвы. Проблемным вопросом для дальнейшего развития промышленного сектора и жилищного строительства города остается расширение городских очистных сооружений  до 24 куб.м в сутки.

Перспективный план развития объектов водоснабжения.

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная |
|  |  | стоимость (млн. руб.) |
| 1. | Расширение Верхне-Гжатского |  |
|  | водозабора до 8 тыс. куб. м./сут. |  |
|  | 1) бурение 6-8 артскважин; | 20,0 |
|  | 2) строительство сборного водовода с |  |
|  | проколом трассы Москва- Минск | 20,0 |
|  | 3) реконструкция станции |  |
|  | обезжелезивания до 8 тыс. | 10,0 |
|  | куб.м./сут. |  |
|  | 4) реконструкция магистрального |  |
|  | водовода (водозабор- | 4,0 |
|  | ул. Красноармейская) |  |
|  | 5) реконструкция насосной станции | 10,0 |
|  | второго подъема с внедрением |  |
|  | энерго-эффективного оборудования |  |
| 2. | Столбовский водозабор |  |
|  | 1) реконструкция сборного водовода | 10,0 |
|  | 2) разбуревание и прокачка |  |
|  | Булычевских скважин (4шт.) | 6,0 |
|  | 3) реконструкция магистрального | 15,0 |
|  | водовода ( водозабор - ул. |  |
|  | Мичурина) |  |
|  | 4) реконструкция насосной станции | 7,0 |
|  | второго подъема с внедрением |  |
|  | энерго-эффективного оборудования |  |
| 3. | Центральный водозабор |  |
|  | 1) консервация скважин | 1,0 |
| 4. | Водораспределительная сеть |  |
|  | 1) реконструкция правой нитки | 60,0 |
|  | Столбовского водозабора (с |  |
|  | дюкером) от Машзавода до ул. |  |
|  | Мичурина |  |
|  | 2) реконструкция левой нитки | 10,0 |
|  | Столбовского водозабора от у. |  |
|  | Красноармейская до Централбного |  |
|  | водозабора |  |
|  | 3) реконструкция водопроводной сети | 9,0 |
|  | по ул. Гагарина (окончание); |  |
|  | 4) реконструкция водопроводной сети | 4,0 |
|  | по ул. 50 лет ВЛКСМ№ |  |
|  | 5) реконструкция водопроводной сети по ул. Бахтина 6) реконструкция водопроводной сети по ул. Матросова; 7) реконструкция водопроводной сети по ул. Строителей. | 4,0 |
|  | 6) реконструкция водопроводной сети по ул. Матросова; | 5,0 |
|  | 7) реконструкция водопроводной сети по ул. Строителей. | 12,0 |
| 5. | Проектные работы | 8.0 |
| Перспективный план развития объектов водоотведения |
|  | Очистные сооружения канализации |  |
| 1. | 1) корректировка рабочего проекта «Расширение очистных сооружений г.Гагарин Гагарин до 24 куб.м./сут» | 2,5 |
|  | 2) реконструкция ОСК; | 1000 |
|  | 3) реконструкция иловых площадок; | 15 |
| 2. | Канализационные насосные станции |  |
|  | 1) реконструкция КНС №1 с установкой погружных насосов и частотных преобразователей; | 5 |
|  | 2) реконструкция КНС №4; | 5 |
|  | 3) установка частотных преобразователей на КНС № 3,5,6; | 3 |
|  | 4) строительство напорного коллектора от КНС №10 до поселка Звероплемхоза | 1 |
|  | 5) реконструкция напорного коллектора от КНС №4 до распределительной камеры по ул. Строителей; | 0,5 |
|  | 6)реконструкция напорного коллектора от КНС № 3 до камеры гашения по ул. Стройотрядовская; | 8 |
|  | 7) реконструкция напорного коллектора от КНС №5 до ОСК; | 20 |
| 3. | Диспетчеризация объектов водопотребления и водоотведения: |  |
|  | 1) замена домовых водомеров на ультро- звуковые с выводом на центральный пульт диспетчерской; | 30 |
|  | 2) замена расходомеров на водозаборах. | 0,3 |

Существующая система ливневой канализации и перспектива ее развития.

Единой сети ливневой канализации в городе нет, поверхностные стоки собираются через ливнеприемники и отводятся через 7 отдельных коллекторов в реку Гжать:

1 ливневый коллектор от ул.Гагарина по пер.Матросова до реки Гжать - 268,4 м

2.местная ливневая канализация по ул.Ленина –мост реки Гжать            - 89м

3.ливневая канализация от ул.Ленина до ул.Свердлова(до гаражей)        - 285,5м

4.ливневый коллектор,выходящий из пруда в городской

парк через ул.гагарина,пруд Петровской аллеи в реку Гжать                 - 515,4м

5.дворовая система квартала центральной районной больницы ,

мимо универмага через ул.Гагарина.

территорию бывшей льносемстанции(военкомат)                                    - 1357м

6.ливневая канализация от городской бани(МУП «ПЖРТ),мимо

центра занятости, жилых домов №12,8,6 по ул.П.Алексеева

через территорию гагаринского участка тепловых сетей по

ул.Солнцева и по ул.26 Бакинских комиссаров к реке Гжать                  - 1367м

7.дренажная система микрорайона «Северный» от жилого

дома № 157 через ул.Строителей , территорию СТО , школы №4,

ул.Гагарина в реку Гжать                                                                             - 846м

Всего                                                        - 4191,6м

В городе существуют 33 колодца дорожной ливневой канализации по ул.Гагарина, Герцена, Советская, Ленина, П.Алексеева, 26 Бакинских комиссаров, Ленинградская набережная, Строителей. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют.

С территорий предприятий и жилищно-коммунального сектора поверхностные стоки поступают в водоемы так же, в основном без очистки. Отсутствие ливневой канализации постоянно приводит к подтоплению городских территорий, подвалов жилых домов, а зачастую и зданий. Ливневыми стоками до недопустимых пределов загрязняются все водотоки. В периоды интенсивных дождей и снеготаяния ливневые стоки переполняют систему фекальной канализации, дестабилизируют работу канализационных насосных станций городских очистных сооружений. Требуется инвентаризация и ремонт существующих ливневых коллекторов.

По территории индивидуальной жилищной застройки ливневые воды удаляются через открытые водоотводные  канавы  и трубопереезды в местах прохождения под дорогами. Сезонную очистку существующей ливневой канализации осуществляет МУП «Коммунальщик»

Существующая схема утилизации твердых бытовых отходов

и перспектива ее развития.

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) расположен в деревне Ивашково Акатовского сельского поселения Гагаринского района и в 13 км от города. Площадь земельного участка, отведенного под  полигон 4,65 Га, площадь земельного участка, занятого захоронениями  отходов, 2,344 Га. Полигон ТБО состоит из 3-х карт: 1-я рекультивирована и законсервирована, по  2-й проводятся работы по рекультивации, прием ТБО проводится на 3-й. В соответствии с санитарными нормами эксплуатации подобных полигонов, по мере необходимости осуществляется послойная отсыпка складируемых. Срок действия 3-й карты рассчитан на 9 лет со дня ввода в эксплуатацию с 1 июня 2007г. Таким образом, в 2011году полигон ТБО отработал половину допустимого срока эксплуатации. При этом объем мусора, вывозимого на полигон, ежегодно увеличивается. В 2010г - 83,0 тыс.куб. м, в т.ч.город 52.2т.куб.м;

В 2011г – 270.0 тыс. куб. м, в т.ч.город 52,6куб.м;

На 2012год ожидаемое количество вывозимого мусора из города составит 58,1 т.куб.м. Рост объемов по вывозу ТБО связан с увеличением численности населения, норм накопления бытового мусора, а также увеличением количества сельских поселений, заключивших договора на вывоз мусора. Для города и района остается актуальным вопрос строительства предприятий по сортировке и переработке мусора.

Вывоз твердых бытовых отходов на полигон и их утилизацию осуществляет МУП «Коммунальщик».

Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется строго в соответствии с маршрутными графиками.

4. Перспектива нового жилищного строительства

в городе Гагарин

Жилищный фонд города Гагарин по состоянию на 01.01.2011г составлял – 469,9 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда – 0,095 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека – 14,9 м2 при численности  населения 31526 человек

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 8,0 тыс. м2 общей площади  или 1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 3117 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию - 75,5%.

Преимущественно многоэтажное жилищное строительство осуществляется за счет внебюджетных источников: средств инвесторов - застройщиков. Предполагаемые затраты составят более 4 млрд. рублей, при этом финансовые затраты на сопутствующее культурно-бытовое строительство предположительно составят более 1 млрд. рублей.

Площадки нового строительства в соответствии с Генеральным планом:

Микрорайон «Восток» 36-квартирный дом, общей площадью 1323 кв. м 31`752`000 Инвестор - застройщик 2011 Район пер. Крупской «Колхозная площадь» 174-квартирный дом общей площадью 7056 кв. м 169`344`000 Инвестор - застройщик 2012 Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м 94`147`000 Инвестор - застройщик 2010-2011 Микрорайон «Восток» 150-квартирный дом общей площадью 9264 кв. м 222`336`000 Инвестор - застройщик 2010-2011 Микрорайон «Восток» 50-квартирный дом общей площадью 3282 кв. м 78`768`000 Инвестор - застройщик 2011-2012 Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м 94`147`000 Инвестор - застройщик 2012-2013 Микрорайон «Привокзальный» 65-квартирный дом общей площадью 3190,35 кв. м 76`560`000 Инвестор - застройщик 2011-2012 Микрорайон «Северный» 166-квартирный дом общей площадью 11115 кв. м 266`760`000 Инвестор - застройщик 2011-2013 Ул. Красноармейская 156-квартирный дом общей площадью 10015,32 кв.м. 250`380`000 Инвестор - застройщик 2011-2013 Перекресток улиц Строителей и П.Алексеева 69-квартирный дом общей площадью 3200 кв.м. 80`000`000 Инвестор - застройщик 2010-2012 Микрорайон «Привокзальный» четная сторона по ул. Строителей, до ул. Стройотрядовская Инвестор - застройщик 2011-2013 Микрорайон «Юбилейный» Инвестор - застройщик 2011-2013 Микрорайон «Луч» Инвестор - застройщик 2014-2017

Строительство частного  жилищного сектора ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками.

Ввод жилья за 2010 год составил 3,033 т.кв.м.

Информация о строительстве и планируемом вводе жилья  в 2011-2012гг.

| № | Объект | месторасположение | Общая площадь, кв.м | Планируемый ввод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 95-кв.ж.д. в м/не «Привокзальный» со встроенными помещения- ми и пристроенным магазином (1-я очередь-30 кв.) | ул.Строителей,7 | 1368,0 | 3-й кв.2011г |
| 2. | 50-кв ж.д. №7 в м-не «Восток» | ул.Солнцева,20 | 3262,0 | 3-й кв.2011 |
| 3. | 9-эт.ж.д. на 69 квартир (дом ветеранов) | ул.Строителей,40 | 3038,5 | 4-й кв.2011г. |
| 4. | 10-эт.ж.д. на 150 квартир | м/н «Восток» | 9264,0 | 4-й кв.2012г |
| 5. | 5-эт ж.д.на 76 квартир со встроенными помещениями на 1-м этаже | м/н «Восток» | 3922,8 | 2-й кв.2012г |
| 6. | 32-кв.ж.д.(программа «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья) | ул.Свердлова,79б | 1245,0 | 2-й кв.2012г |
| 7 | Два 3-эт. ж.д. по 18 квартир | ул.Новая –пер.Студенческий (северная сторона объездной дороги) | 3889,8 | 4-кв 2012г |

Участие в программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья до 2013 года предусматривает снос существующего  ветхого и аварийного жилья, позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально-значимые объекты,  новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик города.

Строительство новых энергоэффективных жилых домов или домов с элементами энергоэффективности позволит рационально использовать коммунальные энергоресурсы, не допуская значительного роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии  с утвержденным генеральным планом, положением о территориальном планировании и Правилами землепользования и застройки города сформированы земельные участки в целях реализации проектов комплексного освоения территории для нового жилищного строительства:

1. микрорайон «Юбилейный» площадью 29734 кв.м.(договор аренды земельного участка  с 2009года с ЗАО «Соцпромстрой»)

2. микрорайон «Восток» площадью 3500кв.м.(договор аренды земельного участка для 1-го дома с 2009года с ООО «Стройград»)

3. площадь «Колхозная» 10500 кв.м (договор аренды земельного участка для коттеджной застройки с 2009года с ООО «Стройград»)

4. микрорайон «Южный»(с южной стороны  к ул.Железнодорожная)

5. участок, прилегающий к ул.Красноармейская

6. участки межуличной застройки, ограниченные улицами: Советская набережная, переулок Советский, улицы Красноармейская, Пролетарская

7. участок, прилегающий с северной стороны к объездной дороге, переулок Студенческий - улица Новая.

8. ул.Станкевича,ул.Румянцева,ул.Воинов-Интернационалистов

Новое жилищное строительство  невозможно без строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.

Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры

в городе Гагарин.

Общие положения

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры города взаимоувязана с Генеральным планом развития города Гагарин и сформулирована в виде мероприятий по  реализации генерального плана.

Генеральный план Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее - Генеральный план) утвержден решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 28.12.2009г. №130.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Сроки реализации Генерального плана.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь -2010 - 2016 год. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах городского поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

| 5. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- |
| 5.1. | Электроснабжение |
| 5.1.1 | Подготовка проектных работ по совершенствованию инженерной инфраструктуры электроснабжения | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | 2010-2011 |
| 5.1.2 | Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии в целях формирования обоснованных тарифов на электроэнергию | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | 2010-2012 |
| 5.1.3 | Разработка схемы электроснабжения города | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | 2011-2012 |
| 5.1.4 | Реконструкция и замена распределительной сети ВЛ и трансформаторных подстанций с напряжением10 кВ | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.5 | Замена электропроводки и реконструкция существующих электропроводных стояков и разводки в домах города | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.6 | Реконструкция электрических сетей и подстанций | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.7 | Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.8 | Переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям | ПО Восточные электрические сети Филиал ОАО «МРСК - центра» «Смоленскэнерго» | 2012-2015 |
| 5.2. | Теплоснабжение |
| 5.2.1 | Реконструкция и модернизация Районной котельной | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал | 2016 |
| 5.2.2 | Проведение мероприятий по созданию запасов резервного топлива | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал | 2012 |
| 5.2.3 | Строительство новой модульной котельной БМК мощностью 3мВт (мкрн. Лесной, пос. Звероплемхоза) | Бюджетные средства муниципального образования | 2010-2011 |
| 5.2.4 | Замена изношенных магистральных сетей теплоснабжения | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал | 2012 |
| 5.2.5 | Постановка на учет и реконструкция бесхозяйных сетей | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал | 2012 |
| 5.2.6 | Строительство и реконструкция тепловых сетей, ведомственных котельных | Собственники котельных | На протяжении всего срока |
| 5.2.7 | Реконструкция сохраняемых котельных с заменой котлов и вспомогательного оборудования | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал, собственники котельных. | На протяжении всего срока |
| 5.2.8 | Демонтаж мелких физически и морально устаревших котельных, переключение потребителей на РУ | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал | 2026 |
| 5.2.9 | Оптимизация схемы теплоснабжения города | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Вяземский филиал | 2016 |
| 5.3. | Водоснабжение и водоотведение |
| 5.3.1. | Расширение Верхне-Гжатского водозабора до 8тыс. м3/сут. бурение 6-8 артскважин; строительство сборного водовода с проколом трассы Москва-Минск; реконструкция магистрального водовода (водозабор-ул. Красноармейская); реконструкция станции обезжелезивания до 8 тыс. м3/сут; реконструкция насосной станции второго подъема с внедрением энерго–эффективного оборудования; | 20`000`000 20`000`000 10`000`000 4`000`000 10`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2010-2017 2010-2017 2012 2012-2017 2010-2017 |
| 5.3.2. | Столбовский водозабор реконструкция сборочного водовода разбуривание и прокачка Булычевских скважин (4 шт.) реконструкция магистрального водовода (водозабор – ул. Мичурина) реконструкция насосной станции второго подъема с внедрением энерго–эффективного оборудования; | 10`000`000 6`000`000 15`000`000 7`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2011-2012 2010 2012 2010-2017 |
| 5.3.3. | Центральный водозабор консервация скважин | 1`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2017 |
| 5.3.4. | Водораспределительная сеть реконструкция правой нитки Столбовского водозабора (с дюкером) от Машзавода до ул. Мичурина реконструкция левой нитки Столбовского водозабора от ул. Красноармейская до Центрального водозабора реконструкция водопроводной сети по ул. Гагарина (окончание) реконструкция водопроводной сети по ул. 50 лет ВЛКСМ реконструкция водопроводной сети по ул. Бахтина реконструкция водопроводной сети по ул. Матросова реконструкция водопроводной сети по ул. Строителей | 60`000`000 10`000`000 9`000`000 4`000`000 4`000`000 5`000`000 12`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2010-2015 2013-2014 2010-2013 2010-2013 2011-2014 2010-2012 2012-2017 |
| 5.3.5. | Проектные работы | 8`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2010-2017 |
| 5.3.6. | Очистные сооружения канализации корректировка рабочего проекта «Расширение очистных сооружений г. Гагарин до 24 м3/сут» реконструкция ОСК реконструкция иловых площадок | 2`500`000 1`000`000`000 15`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2011-2013 2013-2017 2010-2015 |
| 5.3.7. | Канализационные насосные станции реконструкция КНС №1 с установкой погружных насосов и частотных преобразователей реконструкция КНС №4 установка частотных преобразователей на КНС № 3,5,6 строительство напорного коллектора от КНС №10 до поселка Звероплемхоза реконструкция напорного коллектора от КНС №4 до распределительной камеры по ул. Строителей реконструкция напорного коллектора от КНС №3 до камеры гашения по ул. Стройотрядовская реконструкция напорного коллектора от КНС №5 до ОСК | 5`000`000 5`000`000 3`000`000 1`000`000 500`000 8`000`000 20`000`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2010-2011 2011-2012 2010-2013 2010-2011 2010-2011 2011-2015 2012-2017 |
| 5.3.8. | Диспетчеризация объектов водопотребления и водоотведения замена домовых водомеров на ультразвуковые с выводом на центральный пульт диспетчерской замена расходомеров на водозаборах | 30`000`000 300`000 | Бюджетные средства МУП «Горводоканал» | 2010-2017 2010-2011 |
| 5.4 | Газоснабжение |
| 5.4.1 | Строительство газопроводов к новым жилым районам города | Смешанное финансирование | Весь период |
| 5.4.2 | Проведение мероприятий по активной защите системы газоснабжения от электромеханической коррозии | Смешанное финансирование | 2011-2013 |
| 5.4.3 | Проведение в индивидуальных жилых домах мероприятий по энергосбережению – организация нормативной теплозащиты ограждающих конструкций | Смешанное финансирование | Весь период |
| 5.4.4 | Детальные проработки по модернизации и развитию газотранспортной системы города | Смешанное финансирование | 2011-2014 |
| 5.5 | Охрана окружающей среды (утилизация ТБО) |
| 5.5.1 | Ликвидация свалок или их приведение в соответствие с требованиями к полигонам ТБО | Администрация муниципального образования город Гагарин | 2010-2011 |
| 5.5.2 | Проведение на территории города инвентаризации образующихся, перерабатываемых и захораниваемых отходов производства и потребления | Администрация муниципального образования город Гагарин | На протяжении всего срока |
| 5.5.3 | Проведение скрининговой инвентаризации мест бывших захоронений отходов с целью оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье человека | Администрация муниципального образования город Гагарин | На протяжении всего срока |
| 5.5.4 | Разработка местных нормативных актов по основным положениям федерального закона «Об отходах производства и потребления» | Администрация муниципального образования город Гагарин | 2010 |
| 5.5.5 | Проведение НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления | Администрация муниципального образования город Гагарин | 2014-2015 |
| 5.5.6 | Внедрение имеющихся отечественных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий переработки отходов | Администрация муниципального образования город Гагарин | 2015-2017 |
| 5.5.7 | Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления | МО «Гагаринский район», Администрация муниципального образования город Гагарин | 2015-2017 |
| 5.5.8 | Организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья | Администрация муниципального образования город Гагарин | 2010-2012 |
| 5.5.9 | Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Смоленской области | 2010-2011 |
| 5.5.10 | Разработка экономичных и эффективных материалов для промежуточной изоляции и противофильтрационных экранов в основании полигонов ТБО | МО «Гагаринский район» | 2013-2016 |
| 5.5.11 | Внедрение специальных катков-уплотнителей на полигонах ТБО | МО «Гагаринский район» | 2016-2018 |
| 5.5.12 | Установка оборудования для сбора и очистки фильтрата, сбора и утилизации биогаза | МО «Гагаринский район» | 2017-2019 |

5. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения города, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в г. Гагарин

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры города Гагарин;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Сроки реализации: 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Установление и Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития города Гагарин, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны администрацией города Гагарин по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.

6. Система программных мероприятий

I. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города | Администрация города |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры города | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация города |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, | Совет депутатов города Гагарин |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Департамент по энергетике, энергоэффективностии тарифной политике |
| 6. | Заключение договоров между администрацией города и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрация города, организации коммунального комплекса |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация города |
| 9. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Адинистрация города |

7. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией города  и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию города.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация города  проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование

Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей программе, а также утверждение предлагаемой инвестиционной надбавки  к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктурыпроизводится Департаментом по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Смоленской области.

8. Управление реализацией Программы

и контроль  ее выполнения.

Администрация города обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса города, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация города координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - заместитель главы администрации города (курирующий вопросы жилищно-коммунального комплекса).

Исполнители основных мероприятий: МУП «Горводоканал»», ООО «Коммунальщик» (по согласованию), ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию), Филиал ОАО «МРСК - центра»-«Смоленскэнерго»» (по согласованию),ОАО «Смоленскоблгаз»

Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, отдел по жилищно-коммунальному комплексу, благоустройству, дорожной деятельности; отдел по градостроительству, строительству, земельным отношениям, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией города в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры города Гагарин, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие системы ливневой канализации:

- повышение экологической безопасности в городе, снижение антропогенного воздействия на водные ресурсы;

- исключение перегрузки системы фекальной канализации;

- создание условий для увеличения срока службы дорог.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния городских территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории города;

- улучшение экологического состояния города ;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в городе и создание благоприятной среды обитания в городе Гагарин.