Выполняемые работы

#### Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

А. Работы, выполняемые   при проведении технического надзора и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

- Осмотр и проверка технического состояния ограждающих несущих конструкций многоквартирного жилого дома.

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах на общих стояках, уплотнение сгонов, устранение засоров, крепление санитарно-технических приборов в местах общего пользования, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей-дроссельных шайб санитарно-технических приборов в местах общего пользования).

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (набивка сальников, восстановление наружной теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентелей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры, установленных в местах общего пользования.)

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, ревизия электропроводки в помещениях  общего пользования).

- Прочистка канализационного лежака.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

- Снятие пружин на входных дверях.

- Консервация системы центрального отопления.

- Ремонт просевших отмосток.

- Укрепление аншлагов, номеров домов.

В. Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

- Замена разбитых стекол окон мест общего пользования, ремонт окон.

- Утепление по мере необходимости чердачных покрытий.

- Утепление по мере необходимости трубопроводов в подвальных  помещениях.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

- Регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Ремонт дверей вспомогательных помещений.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Установка пружин и доводчиков на входных дверях.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

- Смена прокладок в водопроводных кранах в местах общего пользования и на стояках.

- Уплотнение сгонов.

- Прочистка внутренней канализации стояков.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, установленных в местах общего пользования.

- Укрепление трубопроводов, расположенных в местах общего пользования.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт изоляции электрических проводов.

- Проветривание колодцев.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки (смена (исправление) выключателей, светильников в местах общего пользования).

# Д. Прочие работы

- Регулировки и наладки систем центрального отопления.

- Регулировка и наладка систем вентиляции.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

- Очистка и промывка водопроводных кранов, установленных в местах общего пользования.

## Перечень работ, относящихся к текущему  ремонту

- Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы.

- Стены и фасады

Заделка и восстановление архитектурных элементов, ремонт фасадов.

- Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов: заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

- Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепление и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, установленных в местах общего пользования.

- Межквартирные перегородки

Усиление, смена, заделка отдельных участков, установленных в местах общего пользования.

7. Лестницы, балконы, крыльцо (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8. Полы

Замена, восстановление отдельных участков мест общего пользования.

9.Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах.

- Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, установленного в местах общего пользования.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации в местах общего пользования.

- Электроснабжение и электрические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности энергоснабжения здания (до вводных автоматов потребителей, расположенных в коридорах мест общего пользования), за исключением внутриквартирных установок и приборов, индивидуальных приборов учета, электроплит.

- Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

Перечень дополнительных ремонтных работ выполняемых за дополнительную плату

- Сантехнические работы

Смена водоразборных кранов или вентильных головок для смесителей

Смена унитаза «Компакт»

Смена унитаза с высокорасположенным бачком

Смена смывного бачка чугунного или фаянсового

Смена фаянсового умывальника со смесителем

Смена фаянсового умывальника без смесителя

Смена мойки

Смена ванны

Установка умывальника «Тюльпан»

Смена смесителя для ванны

Смена смесителя кухонного «Елочка»

Ремонт смывного бачка

Смена сифонов

Смена кронштейнов под сантех-приборами

Смена сиденья к унитазам

Смена резиновых манжет к унитазам

Смена вентилей, кранов

Смена резьб Д-15,20,25

Смена радиаторных пробок

Прочистка внутренней канализации

Снятие радиаторов

Смена радиаторов, с установкой кронштейнов и пробивкой отверстий в стенах

Смена конвекторов на радиаторы чугунные или стальные

Перегруппировка секций старого радиатора или замена средних секций

Снятие крайних секций радиаторов

Добавление крайних секций радиаторов

Прочистка и промывка радиаторов отопления, без снятия

Прочистка и промывка радиаторов со снятием

Смена гребенок холодной и горячей воды (трубы Д-15,20мм-6м)

Смена отдельных участков канализационных труб диам. 50-100мм

Врезка трубопроводов в существующую сеть

Сварочные работы

Установка счетчиков холодной воды

Установка счетчиков горячей воды

Смена полотенцесушителя

Обвязка газовой колонки

Обвязка электрического водонагревателя

Замена эксцентрика на смесителе

### Электромонтажные работы

Смена электророзеток, выключателей при открытой проводке

Смена электророзеток при закрытой проводке

Установка электрического звонка

Установка ответвительных коробок

Прокладка провода АППВ или ППВ сеч.2х2,5 мм при скрытой проводке с пробивкой борозд

Прокладка провода АППВ или ППВ сеч.2х2,5 мм при открытой проводке с пробивкой борозд

Соединение и прозвонка жил ранее проложенных проводов сеч.2,5мм 2 до 8 концов

Прокладка кабеля сечением до 6мм с креплением по деревянному основанию

Прокладка кабеля сечением до 6мм с креплением по кирпичному основанию

Установка потолочного или настенного косого  патрона

Установка люстры в один свет

Установка люстры в  2-3 света

Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки, с проверкой правильности подключения

Подключение электронагревателя

Замена (установка) электросчетчика

Замена аппарата защиты на усовершенствованную модель

Непредусмотренные виды работ в данном приложении согласовываются сторонами и, оформляются отдельным договором.